КРАН-БАЛКИ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

подвесные  (Россия) или опорные

Грузоподъемность  ?т

Рисунок не определяет конструкцию крана

Рис. Общий вид крана:  1-балка пролетная; 2-балка концевая жесткая;

3-балка концевая подвижная; 4-таль электрическая.

## Технические характеристики

Мощность эл. двигателей передвижения крана, кВт  - 2х0,37

Скорость передвижения крана,  м/с -  ,         Кол-во тележек:   2холостые+ 2приводные

Подкрановый путь по ГОСТ 19425 – 30М, 36М, 45М

| Полная длина Lо, м | Пролет Lп, м | Длина консолей L, м | Высотаподъема,м | L1*, мм | Н, мм | Н1*, мм | балка несущая | Нагрузкана подкрано-выйпуть, Н | Масса (безучета массы тали), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6-5,4 | 3 | 0,3-1,2 | 6, 12, 18 | 710 | 434 | 1684 | 36М | 10339-11149 | 616-720 |
| 5,1-6,9 | св3-4,5 |  |  |  | 434 | 1684 | 36М | 10635-11470 | 744-848 |
| 6,6-8,4 | св4,5-6 |  |  |  | 434 | 1684 | 36М | 10980-11793 | 872-977 |
| 10,2-12 | св6-9 | 0,6-1,5 |  |  | 524 | 1774 | 45М | 12220-13120 | 1368-1508 |
| 13,2-15 | св9-12 |  |  |  | 566 | 1866 | 36М/36М, ** | 13036-13846 | 1695-1799 |
| 16,2-18 | св12-15 |  |  |  | 684 | 1994 | 45М/45М, *** | 14931-15830 | 2453-2592 |

* Размер определяется типом тали.

** пластина верхняя 12х200 пластина нижняя 12х130,

*** швеллер, 30П пластина нижняя 10х130

Масса крана дана без учета массы электротали.

Мощность двигателей электротали (Болгария) около         кВт

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

В случае потребности в конкретном кране с особенными параметрами, Заказчик заполняет опросный лист для уточнения технических характеристик, параметров  крана.

Опросный лист

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| телефон (с кодом города) |  |
| E-mail |  |

| Грузоподъемность, т |  | Режим работы крана по ГОСТ 25546-82 | 1К; 2К;3К; 4К; 5К |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема H, м |  | Климатическ. исполнение, категория размещения | У2; У3; У4; _______ |
| Пролет крана, Lп, м |  | Темп. окружающей среды | -20+40; -40+40 |
| Опорный кран | кв 50х50; Р24; КР70; Р43; Р50; Марка рельса ______ |
| Подвесной кран | Номер двутавра кранового пути 24М; 30М; 36М; 45М; |
| Полная длина крана L,м |  | Длина консолей, м | Левая______; Правая_______ |
| Таль электрическая Производства: | Болгария Россия Германия | Тип управления | с пола; радиоуправление |
| Исполнение крана |
| общепромышленное; Пожаробезопастное; Взрывозащищенное |
| Клаcс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC | Класс взрывоопасной зоны | B-1a |
| Группа взрывоопасной смеси | T1; T2; T3; T4; T5 |
| Дополнительные требования и опции к кран-балке: |
|  | Подпись |  | место печати |

Чтобы поставить галочку надо 2 раза кликнуть мышкой по ячейке и поставить «состояние по умолчанию» в «установлен»