Краны мостовые электрические двухбалочные опорные

г/п 12,5 т, управление из кабины (режим А7)

| Высота подъема, м | Пролет крана, м | Скорость, м/с | Габаритные и основные размеры | положение крюка | Тип крановог о рельса | Нагрузка на колесо крана при работе | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подъема | передв ижения | А | В | Н | Н1 | Н2 | Н3 | В1 | F | h | L1 | L2 | железнодорож ного | кранового |  | тележки | крана |
|  |  |  | тележ ки | крана | мм, не более | мм, не более |  |  | кН, не более | не более |
| 16 | 10,5 | 0.06 | 0.63 | 1.6 | 4400 | 5160 | 2040 | 2830 | 2000 | 630 | 200 | 440 | 300 | 1120 | 1080 | Р43, Р50, Р65 | КР70, КР80 | 147 | 5,8 | 18,4 |
|  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  | 19,8 |
|  | 16,5 |  |  |  |  |  |  | 2930 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  | 163 |  | 20,8 |
|  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  | 23,8 |
|  | 22,5 |  |  |  |  |  |  | 3030 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  | 181 |  | 27,6 |
|  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  | 31,4 |
|  | 28,5 |  |  |  | 5000 | 6140 | 2310 | 2930 |  | 936 | 225 | 545 |  |  |  |  |  | 209 |  | 38,2 |
|  | 31,5 |  |  |  |  |  |  | 3030 |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 227 |  | 45 |
|  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  | 48,4 |

Опросный лист

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| телефон (с кодом города) |  |
| E-mail |  |

| Грузоподъемность, т |  | Режим работы крана по ГОСТ 25546-82 | 1К; 2К; 3К; 4К; 5К |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема H, м |  | Климатическ. исполнение, категория размещения | У2; У3; У4; _______ |
| Пролет крана, Lп, м |  | Темп. окружающей среды | -20+40; -40+40 |
| Опорный кран | кв 50х50; Р24; Р70; Р43; Р50; Марка рельса ______ |
| Подвесной кран | Номер двутавра кранового пути 24М; 30М; 36М; 45М; |
| Полная длина крана L,м |  | Длина консолей, м | Левая______; Правая_______ |
| Микроскорость на | подъем пер. тали пер. крана | Тип управления | с пола; радиоуправление с кабины |
| Исполнение крана |
| общепромышленное; Пожаробезопастное; Взрывозащищенное |
| Клаcс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC | Класс взрывоопасной зоны | B-1a |
| Группа взрывоопасной смеси | T1; T2; T3; T4; T5 |
| Дополнительные требования и опции к кран-балке: |
|  | Подпись |  | место печати |

Чтобы поставить галочку надо 2 раза кликнуть мышкой по ячейке и поставить «состояние по умолчанию» в «установлен»