ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: РЕМОНТ  ПОДКРАНОВЫХ  ПУТЕЙ в осях В-Г/1 - 25

| Количество и характеристики кранов в пролете | Есть, нет. Кран – балка (по проекту Q = 3,2 т. - 2 шт) |
| --- | --- |
| Предоставление акта комплексного обследования кранового пути | Данных нет или есть… |
| Длина пути, м. | 18,0 |
| Ширина колеи, м. | 6.0 |
| Высота, м. | отметка нижнего пояса подкрановой балки (балка плит перекрытия) – 6,75 ; отметка нижнего пояса балки кранового пути – 6,2 . |
| Подвод питания к кранам | Кабельный | Троллейный | Наличие секционных рубильников |
|  | отсутствует |
| Тип подкранового пути | подвесной |
| Тип подкранового рельса | балка № 40 |
| Тип подкрановых балок | металлические , L = 12,0м |
| Тип колонн | железобетонные |
| Тип промежуточных скреплений | приварные планки с болтовым креплением; шаг крепления - 6.0м |
| Тип стыковых скреплений | сварка |
| Способ крепления тупиковых упоров | болтовое крепление |
| Размеры помещения,м | 18,0х12.0х7,75 |
| Размеры ремонтных площадок | Проходные галереи, ремонтные площадки отсутствуют? |
| Наличие бытовых помещений и помещения для хранения оборудования и инструмента | да |
| Наличие газа (кислород, пропан), заправочных точек | нет |
| Наличие эл. пит. (220 В, 380В) | да |
| Наличие ГПО для проведения вспомогательных работ | нет |
| Возможность проживания на территории объекта | нет |
| По возможности предоставить фотографии помещения |
| Дополнительная информация: | нет |

(данные предварительные)

Заказчик…………….                                                                            Подпись          Ф.И.О.

| (данные предварительные) |
| --- |
| Количество и характеристики кранов в пролете | Есть, нет. Кран – балка Q=30 т. – 1шт. (по проекту – 20т.) |
| Предоставление акта комплексного обследования кранового пути | Данных нет или есть… |
| Длина пути, м. | 200.0 |
| Ширина колеи, м. | 22.5 |
| Высота, м. | отметка нижнего пояса подкрановой балки (балка плит перекрытия ) – 7.2 ; отметка нижнего пояса балки кранового пути – 6.6 . |
| Подвод питания к кранам | Кабельный | Троллейный | Наличие секционных рубильников |
|  | отсутствует |
| Тип подкранового пути | опорный |
| Тип подкранового рельса | КР-70 |
| Тип подкрановых балок | Металлические |
| Тип колонн | Железобетонные (закладные есть?) |
| Тип промежуточных скреплений | приварные планки с болтовым креплением, шаг крепления – 6.0 м |
| Тип стыковых скреплений | Стыковые планки или сварка |
| Способ крепления тупиковых упоров | Сварка, болтовое крепление и т.д |
| Размеры помещения, м. | центральный проход (проезд) 200.0 х 24.0 х 8.2 м |
| Размеры ремонтных площадок | Проходные галереи, ремонтные площадки отсутствуют? |
| Наличие бытовых помещений и помещения для хранения оборудования и инструмента | да |
| Наличие газа (кислород, пропан), заправочных точек | нет |
| Наличие эл. пит. (220 В, 380В) | да |
| Наличие ГПО для проведения вспомогательных работ | нет |
| Возможность проживания на территории объекта | нет |
| По возможности предоставить фотографии помещения |
| Дополнительная информация: | нет |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: РЕМОНТ  ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ в осях В-Г/1 - 25

Заказчик…………….                                                                            Подпись          Ф.И.О.